## Slide 1
深度拆解 · 一颗芯片的四个切面
RTX PRO 5500 / 6000 / 6000D
与 RTX 5090 的技术对比与选型
四张卡同属 Blackwell GB202。差别不在型号高低，而在 NVIDIA 落下的三刀：砍 SM、砍显存、砍功能。
原文：两年砍柴 · 2026-10-22 · 1,828 字
本稿 全部数据取自该文，未引入外部数据源
同源芯片，不同切法
PRO 6000
188 SM
PRO 5500
170 SM
RTX 5090
170 SM
PRO 6000D
156 SM
自绘示意：条长依据原文 SM 数量（GB202 / 4N 制程，四卡相同）
CUDA 21,760 5500 与 5090 完全相同
12 页 · 阅读与讲述约 15 分钟
01 / 12

## Slide 2
四张卡，一眼分清
同代、同颗芯片，但被切成了四种完全不同的生意。价格是结果，不是起点。
GEFORCE RTX 5090
消费级旗舰
无 ECC、无 MIG，32 GB 封顶
32 GB
显存
1,792 GB/s
带宽
—
MIG 切分
约 3.4 ~ 5.5 万
中国渠道价
适合 个人开发、3D 绘图、视频渲染、14 B 以内小模型、LoRA 微调
RTX PRO 5500
专业工作站 / 机架
算力与 5090 同级，显存 2.6 倍
84 GB
ECC 显存
1,398 GB/s
带宽
2×42 GB
MIG 切分
约 8.5 ~ 9.2 万
中国渠道价
适合 工作站一体机、企业私有化、需要 MIG 切多实例的推理集群
RTX PRO 6000
旗舰工作站
唯一 SM、显存、带宽、功能全满
96 GB
ECC 显存
1,792 GB/s
带宽
4 实例
MIG 切分
约 13 ~ 14.6 万
中国渠道价
适合 算力租赁、多租户、70 B 以上大模型、长上下文、高纯度渲染
RTX PRO 6000D
中国特供 · 纯计算
张量算力下调，无显示无 MIG
84 GB
ECC 显存
1,398 GB/s
带宽
—
MIG 切分
约 6.2 ~ 7.8 万
中国渠道价
适合 企业纯推理、预算有限、只跑 Decode 不接屏、必须合规行货
价格口径为中国渠道参考价区间，原文未给出具体报价时间与渠道；6000D 另有「渠道参考价约 ¥70,000（单渠）」的记录，与区间下限接近。MIG 切分一栏的「—」代表原文明确标注为不支持。
原文：两年砍柴《RTX Pro5500\6000D\RTX5090 的技术对比分析》2026-10-22 · 本稿数据全部取自该文
02 / 12

## Slide 3
一颗 GB202，三刀切出四张卡
四张卡的制程完全相同（GB202 / 4N）。差异全部来自三次独立的阉割动作。
PRO 6000
188 SM · 24064 CUDA 核
PRO 5500
170 SM · 21760 CUDA 核
RTX 5090
170 SM · 21760 CUDA 核
PRO 6000D
156 SM · 19968 CUDA 核
自绘示意：段宽按各卡 SM 数量等比分摊版心；竖线为型号分界，不代表物理切割。
第一刀 砍 SM 数量
188 → 170 → 156
满配 6000 用满 188 个 SM；5500 与 5090 同为 170 SM，等于把消费级算力原封不动搬进专业卡；6000D 退到 156 SM。
第二刀 砍显存
96 / 84 / 84 / 32 GB
6000 独享 512-bit 满带宽；5500 与 6000D 同为 448-bit；5090 只给 32 GB，且不提供 ECC。
第三刀 砍功能
MIG · ECC · 显示输出
这一刀切的不是「性能」，而是「能不能给别人用」：决定多租户隔离、显示接入与企业级运维能力。
三刀互相独立：SM 数量、显存容量、功能开关在四张卡上组合出四种不同形态。5090 与 5500 同为 170 SM，显存却差 2.6 倍，正是这套组合的直接结果。
原文：两年砍柴《RTX Pro5500\6000D\RTX5090 的技术对比分析》2026-10-22 · 本稿数据全部取自该文
03 / 12

## Slide 4
核心硬件参数对比
以下数值全部取自原文《核心硬件参数对比表》，四列同源、可横向比对。
参数项
GEFORCE RTX 5090
RTX PRO 5500
RTX PRO 6000
RTX PRO 6000D
产品定位
消费级旗舰
专业工作站 / 机架
旗舰工作站
中国特供 · 纯计算
SM 数量
170
170
188
156
CUDA 核心
21,760
21,760
24,064
19,968
显存容量
32 GB GDDR7
84 GB GDDR7
96 GB GDDR7
84 GB GDDR7
ECC 纠错
不支持
支持
支持
支持
显存位宽 · 带宽
512-bit · 1,792 GB/s
448-bit · 1,398 GB/s
512-bit · 1,792 GB/s
448-bit · 1,398 GB/s
FP32 算力
≈104.8 TF
≈105.8 TF
≈125.9 TF
≈97.0 TF
BF16 dense 算力
≈210 TF
≈211 TF
≈252 TF
≈194 TF
MIG 切分
不支持
支持 · 2×42 GB
支持 · 4 实例
不支持
显示输出
4×DP 2.1b
4×DP 2.1b
4×DP 2.1b
无
功耗 TBP
575 W
600 W
600 W
450 ~ 600 W
中国渠道价
约 3.4 ~ 5.5 万
约 8.5 ~ 9.2 万
约 13 ~ 14.6 万
约 6.2 ~ 7.8 万
四张卡的 NVLink 均为「无」（故未单列）：Blackwell 工作站卡已取消 NVLink Bridge，多卡只能走 PCIe 或网络互联——原文据此判断，即使满配 6000 也不适合大规模训练。6000D 功耗一栏原文另记「标称 600 W，实测约 419 W」。
原文：两年砍柴《RTX Pro5500\6000D\RTX5090 的技术对比分析》2026-10-22 · 本稿数据全部取自该文
04 / 12

## Slide 5
PRO 5500 ≈ 一张加显存的 5090
CUDA 核心 21,760 与 5090 分毫不差。换来 84 GB ECC 与 MIG，代价是带宽掉了 22%。
CUDA 核心
21,760
RTX 5090
21,760
PRO 5500
±0
算力分毫不差
显存容量 GB
32
RTX 5090
84
PRO 5500
+163%
2.6 倍显存，另加 ECC
显存带宽 GB/s
1,792
RTX 5090
1,398
PRO 5500
−22%
为换显存付出的代价
小倍数对比：三个指标各自独立标尺，柱长只在本面板内可比。数值为原文参数表原值。
05 / 12

## Slide 6
PRO 6000：唯一不被阉割的那张
三个旋钮全部拉满——所以它也是唯一一张没有明确定位短板、只有价格门槛的卡。
24,064 CUDA 核心
188 SM · GB202 满配
96 GB GDDR7 ECC
512-bit · 独享满带宽
1,792 GB/s 显存带宽
与 5090 同级
4 个 MIG 实例
5500 只有 2 个
70 B 级模型可单卡高质量运行，不必多卡并行——后者还要额外承担通信与部署开销。
原文对 6000 定位的表述
短板与硬约束
价格高昂、现货紧张，中国渠道约 13 ~ 14.6 万
功耗 600 W，且无 NVLink——多卡只能走 PCIe / 网络互联
原文明确：大规模训练依然不适合
原文：两年砍柴《RTX Pro5500\6000D\RTX5090 的技术对比分析》2026-10-22 · 本稿数据全部取自该文
06 / 12

## Slide 7
PRO 6000D：为出口管制重设计的 SKU
原文定性：它不是「换名卡」，而是从位宽、核心到互联都重新设计过的型号。
保留的能力
84 GB GDDR7 ECC 大显存
第五代 Tensor Core，支持 FP4
第四代 RT Core 硬件加速
NVENC / NVDEC 编解码保留
PCIe 5.0 ×16 主机接口
官方行货渠道与国行技术支持
被砍掉的部分
无视频输出（纯计算卡）
不支持 NVLink 多卡互联
MIG 能力缺失，无法切多租户
张量算力大幅下调
仅被动散热，风道受限
结论 D 版牺牲了 MIG 切分、显示输出与张量算力，换来的只是低价的大显存——它只适合纯 Decode 推理。
口径提示：原文称 6000D「仅保留约 36% 的张量算力能力、FP32 保留约 88% 左右」，但原文未给出这两个比例的测算口径；其自身参数表记 BF16 dense ≈194 TF、FP32 ≈97.0 TF，对 5500 分别为 92%、92%，对满配 6000 分别为 77%、77%，均与 36% / 88% 不吻合。此处保留原文说法，不作修正。
原文：两年砍柴《RTX Pro5500\6000D\RTX5090 的技术对比分析》2026-10-22 · 本稿数据全部取自该文
07 / 12

## Slide 8
功能完整性：四张卡差在哪一格
把「能不能给别人用」拆成四个开关，一眼看出各自的缺口。原文给出的完整性排序：6000 > 5500 > 5090 > 6000D。
功能开关
RTX 5090
PRO 5500
PRO 6000
PRO 6000D
ECC 纠错
不支持
支持
支持
支持
MIG 切分
不支持
2×42 GB
4 实例
不支持
显示输出
4×DP 2.1b
4×DP 2.1b
4×DP 2.1b
无
企业级驱动 / ISV 认证
无
专业卡
专业卡
原文未明说
实心块＝支持，空心块＝不支持。「企业级驱动 / ISV 认证」一项，原文只在 5090 页明确指出其缺失，6000D 未作说明，故标为未说明而非「支持」——这是原文口径的边界，不作推断补齐。
原文：两年砍柴《RTX Pro5500\6000D\RTX5090 的技术对比分析》2026-10-22 · 本稿数据全部取自该文
08 / 12

## Slide 9
选型四问：先问显存，再问人数与形态
按原文给出的决策顺序走一遍，四问之后落点基本唯一。
Q1
显存放得下吗？
按 4 bit 量化权重估算，另留 KV 余量
≤ 32 B
RTX 5090
32 ~ 70 B
PRO 5500 / 6000D
> 100 B
PRO 6000（96 GB）
Q2
几个人同时用？
决定要不要为多实例隔离付出 MIG 成本
1 个人
RTX 5090
2 个人
PRO 5500 切 2×42 GB
1 人切多租户
PRO 6000
Q3
要不要接显示器？
需要显示输出或多人共享时，6000D 出局
不接屏、只跑推理
PRO 6000D
要接屏 / 多人共用
PRO 5500
渲染与大模型都要
PRO 6000
Q4
预算与合规红线？
中国区采购须确认行货渠道与保修版本
< 6 万，要 32 GB
RTX 5090
< 7 万，要 84 GB
PRO 6000D
不受预算限制
PRO 6000
原文观点 不要再问「哪张卡最好」，要问：我的模型多大、几个人用、要不要接屏、能不能买到。
原文：两年砍柴《RTX Pro5500\6000D\RTX5090 的技术对比分析》2026-10-22 · 本稿数据全部取自该文
09 / 12

## Slide 10
三条取舍：按负载类型看排序
同一个模型，Prefill 与 Decode 阶段吃的是两种完全不同的资源。
原文给出的强弱顺序 强 › › 弱
吃算力
Prefill · 微调 · 稠密计算
PRO 5500
PRO 6000D
›
原文称 6000D 的张量算力「已被硬件锁死」，与 5500 差距非常大。
吃带宽
Decode 推理 · token 生成
PRO 6000D
PRO 5500
›
原文称 D 版带宽更高、纯推理吞吐更好——但其参数表两者同为 1,398 GB/s。
功能完整性
多租户 · 显示 · 企业认证
PRO 6000
PRO 5500
›
RTX 5090
›
PRO 6000D
›
D 版牺牲 MIG 切分、显示输出与张量算力，换取低价的大显存。
第 2 条排序采自原文《性能取舍总结》；但同一篇文章的参数表与 6000D 章节页均将 6000D 与 5500 的带宽记为 1,398 GB/s（448-bit），并不存在带宽差。此处保留原文排序，同时标出该矛盾，详见第 11 页。
原文：两年砍柴《RTX Pro5500\6000D\RTX5090 的技术对比分析》2026-10-22 · 本稿数据全部取自该文
10 / 12

## Slide 11
口径提示：原文自身有两处数据打架
以下两处不一致均出自原文本身。本稿保留原文说法，不作静默修正。
01
6000D 的带宽是否高于 PRO 5500
原文说法 原文正文两处称：「6000D …… 带宽高于 Pro 500」；「吃带宽（Decode 推理、token 生成）：Pro 6000D > Pro 5500，D 版显存带宽更高」。
原文自己的表 但原文自己的参数表与 6000D 章节页都记：6000D 与 5500 同为 448-bit、1,398 GB/s。两者并列，没有带宽差。
02
6000D 的算力保留比例
原文说法 原文称：「仅保留了约 36% 的张量算力能力；FP32 浮点算力保留了 88% 左右」，并在长图中配了张量算力 36% / FP32 88% 的示意图。
原文自己的表 但原文参数表记 6000D 的 BF16 dense ≈194 TF、FP32 ≈97.0 TF：相对 5500 为 92% / 92%，相对满配 6000 为 77% / 77%，均推不出 36% 与 88%。原文未给出这两个比例的测算口径。
采购建议 以上两处均属原文口径问题，不影响「显存放不下什么也白搭」这一主结论。但在用于报价与招标前，建议回到 NVIDIA 官方产品规格页逐项复核。
原文：两年砍柴《RTX Pro5500\6000D\RTX5090 的技术对比分析》2026-10-22 · 本稿数据全部取自该文
11 / 12

## Slide 12
写在最后
不要再问哪张卡最好，
要问：模型多大、几个人用、
要不要接屏、能不能买到。
—— 两年砍柴，原文结论
RTX 5090
3.4 ~ 5.5 万
PRO 5500
8.5 ~ 9.2 万
PRO 6000
13 ~ 14.6 万
PRO 6000D
6.2 ~ 7.8 万
全文 12 页 · 数据源：两年砍柴 2026-10-22
RTX PRO 5500 / 6000 / 6000D / RTX 5090 · 技术对比与选型
12 / 12